## Slide 1
Les dangers des produits de piscines individuelles et collectives
Service départemental d’incendie et de secours
du Puy-de-Dôme
d’après une présentation du Pharmacien Commandant Vivien VEYRAT (SDIS 78)
FMAPA RCH 1&2 / SDIS 63 / 2019

## Slide 2
SOMMAIRE
PRESENTATION DES PRODUITS UTILISES
  Les désinfectants
  Les stabilisants du chlore
  Les floculants
  Les correcteurs de pH
  Les neutralisateurs
  Les piscines collectives
  Le mésusage des produits de piscine

## Slide 3
Les désinfectants
LES DESINFECTANTS
Chlorés
Bromés
Autres types
Organiques
(solide)
Inorganiques
(en solution)

## Slide 4
Les désinfectants chlorés organiques
Principalement 2 produits utilisés :
l’acide trichloroisocyanurique
  ATCC ou TCAC ou « trichlor » ou « chlore lent » ou « symclosène »
le dichloroisocyanurate de sodium
  DCCNa ou « dichlor » ou « chlore choc »
…sous forme de galets ou de granulés.

## Slide 5
Les désinfectants chlorés organiques
50
2468
50
2465
ATCC
DCCNa
INGESTION : irritation buccale, ulcérations gastriques, dyspnée, troubles neurologiques voire mort dans les cas graves ;
CONTACT CUTANE : si peau sèche, peu irritant sinon très irritant sur peau humide
Stabilisés chimiquement pour éviter la dégradation par les UV

## Slide 6
Les désinfectants chlorés organiques
Quels dangers ?
1. Dégagement de gaz toxiques
En cas d’incendie ou température > 230°C
Par incompatibilité avec :
faible quantité d’eau / humidité
les acides Cl2
les désinfectants chlorés inorganiques (javel...) Cl2
1 galet de chlore solide
=
20 litres de dichlore gazeux
Production de HCl, Phosgène (COCl2), CO, Chlorure de cyanogène (CNCl2) et Acide cyanhydrique (HCN)
DAE difficile à arrêter
Risque d’explosion si confinement des gaz émis
Produits comburants

## Slide 7
Les désinfectants chlorés organiques
Quels dangers ?
2. Formation de composés explosifs
En présence d’humidité ou d’une petite quantité d’eau
=
formation de dichlore et de trichlorure d’azote (NCl3)
(ou trichloramine, composé lacrymogène)
Se méfier des inondations de caves
Ne pas manipuler des récipients non hermétiques ou mal conservés
Un bidon déformé peut être le signe d’une réaction chimique en cours

## Slide 8
Les désinfectants chlorés organiques
Quels dangers ?
3. Instabilité en cas de mélange
Les produits chlorés solides ne doivent pas être mélangés avec sciures, poussières combustibles, matériau en bois, etc.

## Slide 9
Les désinfectants chlorés organiques
Quels dangers ?
DCCNa et NH4NO3 (nitrate d’ammonium)…
=>AZF
31 morts, 2500 blessés…

## Slide 10
Les désinfectants chlorés inorganiques
Principalement 2 produits utilisés :
L’hypochlorite de sodium
  en solution dans l’eau
L’hypochlorite de calcium
  sous forme de granulés

## Slide 11
Les désinfectants chlorés inorganiques
Eaux de javel :
9°Chl ou 2,6%

## Slide 12
Les désinfectants chlorés inorganiques
Question :
combien de litres de chlore sont susceptibles d’être libérés par 1 litre de cette solution industrielle d’hypochlorite de sodium ?

## Slide 13
Les désinfectants chlorés inorganiques
Degré chlorométrique de Gay Lussac
=
Le nombre de litres de chlore gazeux qu’un litre de solution est capable de dégager en présence d’un acide

## Slide 14
Les désinfectants chlorés inorganiques
Par exemple, 100g de cette solution à 9,6% de chlore actif génèrent 9,6g de chlore gazeux

## Slide 15
Les désinfectants chlorés inorganiques
Risque principal : incompatibilité avec les acides (correcteurs de pH) et les désinfectants chlorés organiques (ATCC et DCCNa)  formation de dichlore
NB : un déversement accidentel d’acide dans une solution d’hypochlorite de sodium pour piscine dégagera 5 fois plus de dichlore qu’une solution d’eau de javel
Cette réaction peut être stoppée en introduisant progressivement de l’hydroxyde de sodium (soude) jusqu’à obtenir un pH > 5.
La soude est fréquemment stockée dans les piscines (correcteurs de pH)

## Slide 16
Les désinfectants chlorés inorganiques
Hypochlorite de calcium :
Risques principaux :
incompatibilité avec les acides (correcteurs de pH) et les désinfectants chlorés organiques (ATCC et DCCNa)  formation de dichlore
Réaction exothermique avec une faible quantité d’eau
Risque d’incendie avec matières organiques (huile, graisse, sciure, etc.), les solvants, les alcools
En cas d’incendie ou température > 180°C : décomposition violente avec production de chaleur et d’oxygène
Peut aussi se trouver sous le nom de « chlore choc » !!!!!!!!!!

## Slide 17
Les désinfectants bromés

## Slide 18
Les autres désinfectants
Poudre corrosive
Dégage du SO2 en cas d’incendie

## Slide 19
Les stabilisants du chlore
Produit non classé  absence d’étiquetage
Attention en cas de décomposition thermique : formation de cyanure (CN), oxydes d’azote (Nox), CO

## Slide 20
En liquide ou en pastilles :
Les floculants
À base de sels d’aluminium
Non dangereux
pH acide = incompatibilité avec les produits chlorés

## Slide 21
Les correcteurs de pH
 Dégagement de Cl2 en grande quantité si contact avec désinfectants chlorés

## Slide 22
Les neutralisateurs

## Slide 23
Les piscines collectives
Les mêmes produits !
En plus grande quantité !
À concentrations plus élevées !
Autre désinfectant chloré non organique utilisé :
le chlore gazeux
Ne peut être utilisé que dans des locaux sécurisés pour éviter les fuites
Stockage en bouteilles, liquéfié sous pression

## Slide 24
Mésusage des produits chlorés
Fumigènes artisanaux
Fabrication de trichlorure d’azote explosif : DCCNa + ammoniaque
Bombe chlore / lait (DCCNa + lait en poudre)
Mélanges avec produits chlorés et combustibles