## Slide 1
DECOUPE DES JAMBES DE FORCE
Angle à 45°
S/2
L = H x 1,4
S = 10cm
45°
Gabarit de traçage
( angle à 45°)
Équerre
Équerre
45°
Gabarit de traçage
( angle à 45°)

## Slide 2
DECOUPE DES JAMBES DE FORCE
Angle à 30°et 60°
S/2
L = H x 1.15
S = 10cm
60°
Gabarit de traçage
( angle à 60°)
30°
Gabarit de traçage
( angle à 30°)
Équerre
Équerre

## Slide 3
Fiche
ou crayon
Terminologie étaiement carrelet 10 x 10
carrelet
Planche
Coins mariés
Taquets
Semelle
Plaque d ’Appui
Jambe de force
Angle à 60°
Angle à 30°
Goussets
(de chaque côté)
Entretoise
Vis torx
moyennes
Vis torx
longues

## Slide 4
L
Etai oblique avec angles à 60°et 30°
L = H x 1.15
Ou H + (15% x H)
Ex: H=200
L=200
+20 (H/10)
+10 (20/2)
L=230
D = L / 2
90 cm
H
60 cm
< 200 cm
INSARAG
63
Entretoises
D’écartement
Entretoises de
contreventement
Entretoises renfort
si L > 3,50m
Si Entretoise > 2,5m
Renfort central avec un bout de carrelet

## Slide 5
Etai oblique avec angles à 45°
L = H x 1,4
Ou H + (50% x H) – 10% H
Ex: H=200
L=200
+100 (H/2)
-20 (H/10)
L=280
D = H
H
L = H x 1,4
60 cm
60 cm

## Slide 6
Etai horizontal avec carrelets
E = 10 cm
D
90 cm > D > (P / 4)
P : passage
D

## Slide 7
Etai vertical
HP
HP = Hauteur du sol au plafond - l’épaisseur du chapeau et de la semelle et des coins mariés
L = H x 1.15
H = HP / 2
L
E = 7cm
CM = 5cm
D

## Slide 8
D
D = L/2 + CM
Règle de calcul :
Positionnement des taquets
sur la semelle ( D)
H
L
CM = 5 cm
E = 7 cm
S = 21cm

## Slide 9
Etai vertical
Chapeau
Semelle
Coins mariés
Carrelet 10 x 10cm
Planche 2,7 x 30
Coins mariés dans l’alignement de la semelle
D
D
D
D
HP : hauteur passage
90 cm > D > (P / 4)