## Slide 1: IMR ORLEANS II
Le mardi 10 Novembre 2020
18 Rue de Bellebat
ETUDE DES SIGNAUX FAIBLES
Slide en mode Réponse

## Slide 2
1°- Reconnaissance de la zone,du secteur et du chantier

## Slide 3: Situation du « CHANTIER » 18 rue de Bellebat, 45000 ORLEANS

## Slide 4: Localisation parcelle cadastrale du 18 rue de Bellebat, 45000 ORLEANS

## Slide 5: Situation du « CHANTIER » 18 rue de Bellebat, 45000 ORLEANS

## Slide 6: Trémie avec perré des voies ferrées

## Slide 7
Découverte d’un puit d’aération de galerie.
L’historique des carrières ou cavités en général dans cette zone du 45, révélé sur GEORISQUES, peut être une hypothèse plausible pour l’origine des dommages sur ce bâtiment.

## Slide 8
CONCLUSION 1
ZONE
historicité du Loiret et de ses aléas locaux- consulter BDD GEORISQUES
SECTEUR
Urbain dense avec proximité voies ferrées et fleuve
CHANTIER
Quartier pavillonnaire, ancien non vétuste R+1 + comble + sous-sol, habitant 2 personnes, fissurations visibles, Proximité voierie, maison mitoyenne, transformateur électrique en limite de propriété, alim. Gaz?

## Slide 9
2°- DESCRIPTION STRUCTURALE

## Slide 11
CONCLUSION 2
Système porteur
-Maçonnerie ancienne en pierres naturelles, chainée H et V
-4 murs porteurs périphériques
(avec toiture 4 pentes)
-murs de refends (1 ou 2)
-sens de portée du plancher
Pignon Nord-mur mitoyen Sud
-assise: sous bassement sur voute en cave

## Slide 12
3°- LECTURE DES DOMMAGES

## Slide 13: Rupture de la maçonnerie du jambage Sud avec un faciès de rupture subhorizontal présentant une sortie de plan avec soufflure de matériau sur la chaussée.

## Slide 14: Fissure traversante (lézarde) Horizontale dans mur porteur en maçonnerie et caractéristique d’une perte de son assise Préconclusion: mouvement de sol
Rupture du jambage Nord avec une sortie de plan et soufflure de matériau en pied.
Préconclusion: observation du sens du mouvement , partie basse vers l’intérieur

## Slide 15: Importante fissure traversante (lézarde) avec un faciès de bielle de compression et sortie de plan dans mur porteur en maçonnerie Préconclusion: mouvement de sol vertical
Signature en forme ovale sur la chape béton d’un Tassement Différentiel important du sol. La même amplitude de ce mouvement de sol est aussi observable dans cette même zone dessous le transformateur électrique situé à l’extérieur.
Préconclusion: mouvement de sol vertical dont les limites sont à déterminer d’urgence.

## Slide 16
Fissurations traversantes subverticales dans mur porteur en façade Alpha partant et dues à la rupture de la ceinture supérieure.

## Slide 17
Fissuration traversante verticales de tout le chainage vertical d’angle Sud-Est (sans de sortie de plan apparente).

## Slide 18
Fissuration traversante Subverticale partant de la ceinture supérieure jusqu’au sol. Ce faciès de rupture est caractéristique d’un tassement différentiel * latéral; vers la zone du garage.
* Voir pictogrammes ci-dessus

## Slide 19
Observation sur façade Bravo (Nord) des fissurations subverticales et continues

## Slide 20
Extrait rapport du CEREMA du 13 Nov. 2020
Observation du basculement du transformateur de plusieurs CM

## Slide 21
façade Alpha
Les mouvements verticaux des linteaux et des seuils via les jambages se traduisent par un dysfonctionnement des ouvrants.
Nota: La mise en compression des maçonnerie peut être aussi observée par la rupture des surfaces vitrées et la projection des matériaux de maçonnerie (à plusieurs dizaines de centimètres)
façade Charlie

## Slide 22
Fissuration horizontale au-dessus des linteaux conséquente au mouvement vertical du sol

## Slide 23
11° observations Intérieures RDC
Refend

## Slide 24: Fissurations généralisées des sous-faces des planchers présentant des soufflages de matériaux (contraintes horizontales de traction et de compression dans ces éléments)

## Slide 25
CONCLUSION 3
LECTURE DES DOMMAGES
l’état de fissuration parait généralisé à l’ensemble des éléments structuraux H et V du bâtiment et cela dans les 4 directions
l’origine géographique des dommages semble localisée au sol du garage
la rupture du toit d’une cavité semble probable et son impact sur le sol doit être déterminé rapidement
Cette cinétique des dommages est évolutive.

## Slide 26
4° & 5°
DEFINITION DES IM
SUIVI POST EVENEMENT

## Slide 27: CR au COS
Au constat d’un IMR obligé la présence d’un élu (a le pouvoir des arrêtés)
Mouvement d’affaissement lent caractérisé nécessitant l’évacuation de l’habitant
Reconnaissance batimentaire des mitoyens et au-delà
Bien définir la zone de sécurité en fonction des enjeux (voirie, voies ferrés et autre)
Coupure des fluides (de l’habitation au moins)
Prescription de mesures éventuelles de confortement

## Slide 28: VIGILANCES 1° à l’égard du SDIS le CT doit garder la maitrise de ses actions au sein du SDIS 2° à l’égard du Maire voir « Arrêt no 262199 du 27 juin 2005 Conseil d’Etat «Ville d’Orleans» extrait dans Le Moniteur: https://www.lemoniteur.fr/article/champ-d-application-de-la-procedure-d-arrete-de-peril.595414 Consultation pour pédagogie du rapport n°1 du CEREMA: PCD 443 - ORLEANS - FBG BOURGOGNE - PROPRIETE DUMAS - VF.pdf
Réunions successives en Préfecture
Expertises géologiques et batimentaires par les experts BRGM, CEREMA, Assurances, DDT, SNCF,..
Toujours en cours de monitoring à S3
SUITE DE L’EVENEMENT à S1 et S2