## Slide 1: FMA Risques Spécifiques
La prévention des risques professionnels

## Slide 2: Pourquoi de la prévention des risques professionnels?
Hygiène, santé, sécurité: TOUS RESPONSABLES
                L’Autorité Territoriale, la Direction et la hiérarchie sont chargées de la santé et la sécurité des agents placés sous leur autorité
                Les agents responsables de leur sécurité et celle des tierces personnes- obligations de respecter les règles et les consignes de sécurité
                Des acteurs pour vous accompagner: le Service HSCT, le PSSM, les assistants de prévention, les membres du CHSCT.

## Slide 3: Pourquoi de la prévention des risques professionnels?
Les accidents: de lourdes conséquences
                En 2019: 169 accidents de services- 2909 jours d’arrêt
                2909 jours = 12 agents absents toute l’année (12 Equivalents Temps Plein)
                De lourdes conséquences financières: maintien du salaire + frais médicaux
                L’organisation du travail chamboulée- des collègues devant compenser l’absence
                Des blessures parfois « graves » avec des séquelles

## Slide 4: Quels sont les risques en caserne? Quelles mesures ?
Constituez des groupes
(2 ou 3 personnes)
Identifiez 10 situations dangereuses
Décrivez chaque situation dangereuse
Proposez une (des) action(s) d’amélioration
Temps: 30-45 minutes

## Slide 5
Bonne chasse !!

## Slide 6
Restitution des groupes de travail

## Slide 7
Fin

## Slide 8: Restitution…
Description de la situation:
Sapeur-pompier positionné sur une cabine de CCF, sans moyen antichute, qui remplace un néon (courant actif)
Risques identifiés:
Chute de hauteur
Chute d’objet
Electrocution/ électrisation
Préconisations:
Seules les personnes habilitées peuvent intervenir sur les installations électrique (habilitation électrique au minimum BS)
Aucune intervention sous tension: consignation préalable
Utilisation de moyens d’accès en hauteur adaptés: nacelle (PEMP)
escabeau avec plateforme de sécurité (garde corps)

## Slide 9: Restitution…
Retex: 12 accidents par chutes de hauteur en 2019
12 accidents dont 10 avec arrêt de travail- 501 jours
6 accidents en intervention « Incendie »- chutes en phase de reconnaissance / déblais car sols se dérobent ou trou dans plancher
3 accidents en casernement- chutes de hauteur lors des phases de manutentions de matériel- 284 jours dont 1 accident entrainant 265 jours (chute d’une échelle)
Actions:
Utilisation de moyens adaptés pour l’accès en hauteur –garde-corps/ dispositifs antichute
Favoriser l’éclairage lors des interventions incendie
Sollicitation du chef de groupe pour l’utilisation de la caméra thermique
Rappels sur les Méthodes et Technique d’Engagement (MTE): lors des déplacements position au plus près du sol (accroupi/ trépier)- Cf GFOR Adj CHALMETTE Stéphane

## Slide 10: Restitution…
Description de la situation:
Sapeur-pompier qui monte sur l’étagère pour récupérer du matériel
Risques identifiés:
Chute de hauteur
Chute d’objet
Troubles Musculo Squelettiques- lombalgies
Chute de l’étagère
Préconisations:
Disposer d’un moyen d’accès en hauteur sécurisé (ex: escabeau stocké à proximité)
Fixer les étagères au sol/ aux murs pour éviter le basculement
Organiser le stockage en fonction de la fréquence d’utilisation, du poids et du volume des charges
Ce qui est fréquemment utilisé: à hauteur d’homme

## Slide 11: Restitution…
Retex: chute de hauteur en accédant par une étagère 2019
1 accident entrainant 19 jours d’arrêt
Fractures de côtes
En rangeant des packs d’eau sur une étagère, l’agent est monté sur le rack et a chuté
Actions:
Utilisation de moyens adaptés pour l’accès en hauteur
Organisation des stockages

## Slide 12: Restitution…
Description de la situation:
Stockage au sol de différents matériels et notamment de bouteilles ARI
Risques identifiés:
Chute de plain-pied
ARI: rupture de robinetterie- projection
Préconisations:
Ne pas encombrer les voies de circulation dans la remise
Stocker les bouteilles ARI afin qu’elles ne puissent pas tomber
Matériel sous pression (300 bars) avec de fortes contraintes réglementaires (contrôle et requalification/ traçabilité des gonflages…)
Signaler aux contrôleurs EPI les chocs importants subis par la robinetterie d’une bouteille ARI

## Slide 13: Restitution…
Retex: Accident au CS Ceyrat le 26 octobre 2019
En saisissant une bouteille ARI, le robinet de celle-ci a rompu, libérant violemment la pression d’air contenu dans le récipient. Le robinet et le récipient sont alors projetés atteignant un SPV au visage.
Traumatisme facial, 2 fractures de l’os temporal- 103 jours d’arrêt
Enquête du CHSCT transmise à la DGSCGC
Actions:
Rappels des consignes de sécurité
Etude de moyens de protection de la robinetterie
Procédures de stockage et de transport des bouteilles avec des moyens adaptés
Procédures de contrôle et de remise en état des bouteilles dans les CS

## Slide 14: Restitution…
Description de la situation:
Sapeur-pompier qui fume à proximité de jericans de carburant + fuites au sol
Risques identifiés:
Incendie/ Explosion
Pollution du sol
Risques cardiovasculaires
Préconisations:
Rappels: interdiction de fumer/ vapoter dans les locaux
Interdiction de fumer/ vapoter à proximité de produits inflammables
Disposer les jerricans d’essence sur des bacs de rétention (limite la dispersion des fuites éventuelles)

## Slide 15: Restitution…
Description de la situation:
Stockage des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) dans un contenair d’ordures ménagères débordantes. Seringue au sol
Risques identifiés:
Risque biologique infectieux
Risques pour l’environnement (déchets spéciaux)
Chute de plain-pied
Préconisations:
Disposer les DASRI dans des contenant adaptés
Organiser la collecte des déchets afin de limiter le sur-stockage
Rappels des règles applicables sur la gestion des DASRU et des périmés

## Slide 16: Restitution…
Description de la situation:
Extincteur inaccessible car accès encombré par des stockages
Risques identifiés:
Incendie
Chute de personne
Préconisations:
Laisser libre d’accés les issues de secours et moyens de lutte contre l’incendie
Rappels: extincteurs non percuté, contrôlé (annuellement) et en bon état
Retex 2019: un incident avec un extincteur qui lors de son contrôle s’est vidé spontanément. Il avait été déplombé et percuté auparavant

## Slide 17: Restitution…
Description de la situation:
Stockage d’un produit dangereux dans un contenant alimentaire, au sol , à l’arrière d’un VSAV
Risques identifiés:
Risque chimique: ingestion/ projection/ dispersion accidentelle
Préconisations:
Interdiction de conditionner des produits chimiques dans des contenants alimentaires
Produit fractionné = étiquettes de danger multipliées
Rappels sur les nouveaux pictogrammes de dangers
Stockage des produits chimiques sur des étagères ou dans des placards, avec, idéalement, des bacs de rétention.

## Slide 18: Restitution…
Description de la situation:
Un sapeur-pompier court en traversant un fuite d’eau sous un CCF.
Risques identifiés:
Chute de plain-pied
Préconisations:
Evacuer l’eau au sol/ sécher les sols
Signaler par panneaux/ rubalise la présence d’eau au sol/ sols glissants
Faire réparer la fuite sur le CCF s’il y a lieu

## Slide 19: Restitution…
Description de la situation:
Porte sectionnelle hors service et qui est maintenue ouverte par « un moyen de fortune »
Risques identifiés:
Risque de chute de la porte
Contusion/ écrasement
Interaction avec l’entreprise extérieure intervenante pour la réparation
Préconisations:
Rappels sur les dangers de réparations de fortunes sur de tels équipements
Condamner la porte en attendant la réparation
Assurer la maintenance préventive et les vérifications périodiques de l’installation
Nb: plan de prévention obligatoire lors de l’intervention d’une entreprise extérieure si risque d’interactions

## Slide 20: Restitution…
Description de la situation:
Un FPT en cours de remisage sans guidage- manœuvre en marche-arrière, présence d’un enfant seul à l’arrière du véhicule, absence de butées
Risques identifiés:
Risques de renverser l’enfant
Choc du matériel
Choc psychologique
Préconisations:
Guidage systématique lors du remisage des véhicules (formation au guidage)
Mettre des butées et marquages aux sols
Encadrement des visiteurs/ extérieurs

## Slide 21: Restitution…
Description de la situation:
Accueil d’un groupe scolaire dans la remise du centre de secours
Stockage au sol de divers matériels
Risques identifiés:
Risque d’interactions du groupe scolaire avec les activités de la remise
Chutes de plain-pied
Préconisations:
Organiser l’accueil des groupes scolaires avec détermination des consignes de sécurité
Présentation du matériel dans un autre espace que la remise, sans risque d’interaction
Prévenir les sapeurs-pompiers en amont de la visite du groupe scolaire

## Slide 22: Restitution…
Description de la situation:
Escabeau posé au sol, présence d’un compresseur sans protection particulière
Maintien en état des équipements de travail
Risques identifiés:
Risque de chute (escabeau)
Risque d’explosion d’un appareil sous pression (compresseur)
Préconisations:
Assurer la vérification périodique des matériels et installations:
Appareil sous pression: contrôles et requalification comme pour les ARI- contrôle tous les 40 mois par une personne qualifiée et requalification tous les 10 ans par un expert d’un organisme habilité
Escabeau: contrôle visuel avant chaque utilisation

## Slide 23: Restitution…
Description de la situation:
Armoires individuelles disposées au fond de la remise du centre
Matériel disposé sur le dessus des armoires
Tenue de feu stockée avec les vêtements personnels et autres effets
Risques identifiés:
Risques liés à l’hygiène: gaz d’échappement
Risques de chute d’objet
Contamination des vêtements et effets par particules (toxicité des fumées)
Préconisations:
Armoires individuelles dans un local spécifique, de surface convenable, ventilé, chauffé, non mixte, maintenu en état de propreté (Cf code du travail)
Toxicité des fumées: tenues de feu stocké à part des autres effets- possibilité dans la remise sur un portant collectif- nettoyer les tenues de feu en respectant les procédures en fonction du degré de souillure

## Slide 24: Restitution…
Description de la situation:
Câble d’alimentation du VSAV au sol/ Agent qui tire sur la prise
Risques identifiés:
Risque de chute de plain-pied
Détérioration du matériel
Electrisation de l’agent
Préconisations:
Branchement des engins avec système d’enrouleur: évite les risques de chute de plain-pied et de détérioration du matériel
Informer les agents sur le fonctionnement d’une prise maréchal: obligation de formation et d’information de tous les agents sur les équipements et matériels qui vont être utilisés (Cf code du travail)

## Slide 25: Restitution…
Retex: Accident EPA le 30 mars 2019
Lors d’une intervention pour feu de maison, un SP a été blessé aux 2 pieds alors qu’il se trouvait sur l’échelle. Celle-ci a été manœuvrée malgré la présence de l’agent sur le parc.
Ecrasement des 2 avants-pieds- fracture
216 jours d’arrêt/ séquelles/ coûts direct: 25000€
Enquête du CHSCT transmise à la DGSCGC
Actions:
- Rappels des consignes de sécurité: il est interdit de manœuvrer un parc échelle en présence d’agents sur le parc- le non respect des règles de sécurité est une faute grave- responsabilités de l’agent
- Manœuvre systématique de tous les écheliers lorsqu’une nouvelle échelle arrive sur le CIS, même temporairement .
FMPA des COD 6 formalisée
Harmonisation du parc échelles

## Slide 26
Merci de votre attention

## Slide 28
Notes: Emplacements des zones de risques (corrections)